## Slide 1
KERIS 5.1
220/277/347/400/440/480V
0686_5010_B
1
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
50-60 Hz
IK 08
IP 66
Pointe de l’indicateur orientée vers la surface à éclairer
KERIS 5.1
Attention, en cas d’alimentation >250V et d’utilisation d’un système de télégestion, bien s’assurer que celui-ci supporte la tension d’alimentation (exemple : Wizard Nema ne supporte pas les tensions > 250V)
Existe en version alimentation incorporée voir page13

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
2
SUSPENDU
MURAL
PORTE
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 3
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
3
2x Vis M10
18 N.m
+
2x Rondelles L10
Vis et rondelles non fournies
(Utiliser de la visserie traitée
contre la corrosion)
FIXATION
1x Vis M12
27 N.m
+
1x Rondelles L12
+ filin
Vis, rondelles et filin non fournies
(Utiliser de la visserie traitée
contre la corrosion)
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2 fixations sont nécessaires suivant norme EN60598-2-3

## Slide 4
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
4
REGLAGE ORIENTATION
MISE EN PLACE LUNETTE DE VISEE
1
2
1
2
3
Position Droite
Position Gauche
Attacher le filin de sécurité de la lunette au projecteur.
4
0 | 3 | 4 | 5 | 6
PFI - PFM | ASY 30 | ASY 40 | ASY 50 | "-"
Le réglage de la lunette doit être fonction de l’optique et/ou du plan de réglage. Quelle que soit la position de la lunette sur le projecteur, le réglage angulaire est positif vers l’avant du projecteur pour les positions 3, 4, 5, 6.
1
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 5
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
5
REGLAGE INCLINAISON
1
2
CABLAGE
12 N.m
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 6
6
CABLAGE
MAINS
OUTPUT
DALI
TERRE MODULE
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 7
Tournevis plat 3 à 3,5
7
1
4
2
3
4x
BORNIER DE RACCORDEMENT DU DRIVER
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
8 à 9 mm

## Slide 8
8
Schéma de câblage avec alimentation déportée :
Alimentation secteur
Ø Câble max : 11 mm
Ø Câble min : 6 mm
Section : 2,5 mm² max
Section : 3*2,5 mm² max
(Longueur Max : 200 m en 3*2,5 mm²
Longueur Max : 196 m en 3*1,5 mm²)
Ø Câble max : 12 mm
Ø Câble min : 8 mm
3 fils :
Brun: + module
Bleu : - module
V/J : terre
Câble non fourni par ECLATEC
Câble non fourni par ECLATEC
Connecteur fourni par ECLATEC
Respecter l’ordre de raccordement
Alimentation fournie par ECLATEC
Raccorder puis serrer les 2 colliers
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 9
9
Schéma de câblage avec alimentations déportées en version DALI
avec Boitier de pilotage ECLATEC :
DALI longueur max 300 m
=> boitier de pilotage
Fils DALI
Ø Câble max : 10 mm
Ø Câble min : 5 mm
Section : 2,5 mm² max
Section : 3*2,5 mm² max
(Longueur Max : 200 m en 3*2,5 mm²
Longueur Max : 196 m en 3*1,5 mm²)
Ø Câble max : 12 mm
Ø Câble min : 8 mm
3 fils :
Brun: + module
Bleu : - module
V/J : terre
Vers contacteur 1
½ stade droit
Ø Câble max : 11 mm
Ø Câble min : 6 mm
Section : 2,5 mm² max
Vers contacteur 2
½ stade gauche
Ø Câble max : 11 mm
Ø Câble min : 6 mm
Section : 2,5 mm² max
Câbles non fournis par ECLATEC
Câbles non fournis par ECLATEC
Câbles non fournis par ECLATEC
Câbles non fournis par ECLATEC
Connecteur fourni par ECLATEC
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 10
10
INSTALLATION DES ALIMENTATIONS EN ARMOIRE
Les alimentations doivent être installées en position verticale
Après installation il est recommandé de mesurer les températures des Tc qui ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau.
Ecarter les alimentations ou forcer la ventilation si besoin.
Tc
T Ambiance
La mesure de la température ambiante devra être prise entre 2 alimentations
3,1 kg
134
58,6
335
4 x Ø7 mm
291 mm
128,9 mm
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 11
11
INSTALLATION EN PIED DE MAT
Pièce Rep1 et visserie fournies avec option Alimentation déportée
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 12
NETTOYAGE
Supprimer les éléments physiques qui peuvent bloquer et modifier le refroidissement de l'air (ailettes du radiateur).
Fréquence de nettoyage (en fonction du lieu d'installation et de l'environnement).
Toujours tester l'échantillon avec le nettoyant et selon la technique choisie avant.
Ne pas laisser de produits de nettoyage sur les pièces en plastique pendant une longue période.
Ne pas appliquer pas de nettoyants à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
Nettoyage des pièces en verre.
Produits nettoyants recommandés :
Savon doux.
Eau tiède.
Chiffon doux/sans abrasifs.
Eponge.
Nettoyage à l’eau.
La pollution peut altérer sensiblement les performances lumineuses des luminaires.
Il est conseillé de nettoyer régulièrement les glaces des modules et de vérifier que les radiateurs ne sont pas obstrués.
COURANT D’APPEL
12
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 13
Version alimentation incorporée - Fixation de l’alimentation sur la lyre
13
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
VERSION SUSPENDUE
VERSION MURALE
VERSION PORTEE

## Slide 14
Version alimentation incorporée - Fixation de l’alimentation sur la lyre
14
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Kit vis pour version
portée/suspendue
Kit vis pour version murale
OU
ATTENTION il existe 2 références de support alimentation en fonction de la position du projecteur
Ce choix a été fait lors de la saisie de commande
SUPPORT ALIM KERIS 5-1 PORTE ET SUSP
1
SUPPORT ALIM KERIS 5-1 MURAL
1